RB.I.7013.12.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wartość do 30 tyś euro

z dnia 22.07.2016 r.

- Adres strony internetowej, na której zamawiający udostępnia ogłoszenie o zamówieniu oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: www.bip.rojewo.pl (zakładka – zamówienia do 30 000 euro).

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Remont drogi gminnej (dz. nr 152) od km 0+000 do km 0+320 w m. Płonkówko, gm. Rojewo.”

- Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3511390, faks 52 3511324, e-mail: ref.budownictwa@rojewo.pl.

- Krótkie określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

3.1. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:

1) Oczyszczenie istniejącej nawierzchni wykonanej w technologii powierzchniowego   utrwalenia grysami kamiennymi 5/8 mm i emulsją asfaltową.

2) Ułożenie warstwy ścieralnej AC11S (nakładka bitumiczna),

3) Formowanie poboczy gruntowych oraz ich uzupełnienie kruszywem łamanym 0/31,5 mm wraz z jego zagęszczeniem.

3.2 Założenia projektowe:

1)  Klasa drogi - gminna,

2)  Prędkość projektowa – 40 km/h,

3)  Szerokość jezdni – 4,0 m (nawierzchnia bitumiczna),

4)  Długość remontowanego odcinka 320,0 mb,

5)  Szerokość pobocza utwardzonego – 2x0,75 m,

6)  Spadki poprzeczne pobocza: 6%,

7)  Spadki poprzeczne jezdni: - 2% daszkowy,

8)  Szerokość rozgraniczenia – istniejąca.

- Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2016 r.

- Warunki udziału w postępowaniu. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Warunek posiadania uprawnień zostanie spełniony poprzez złożenie: oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

2)	posiadanie wiedzy i doświadczenia,

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swym rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia,

3)	dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę dysponowanie osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Wymagana opłacona polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł.

- Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

- Formularz ofertowy,

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- Oświadczenie że osoba  która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kierownik budowy) posiada   odpowiednie uprawnienia budowlane,

- Wykaz wykonanych robót budowlanych ( co najmniej 2) w okresie ostatnich trzech lat, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,

- Opłacona polisa ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – minimalna suma  ubezpieczenia 50.000,00 zł.

- Kryteria oceny ofert:  najniższa cena.

- Termin i miejsce składania ofert: Urząd Gminy Rojewo, 88-111 Rojewo, Rojewo 8, pokój nr 12 (sekretariat) , do 05.08.2016 r. do godz. 12:00, lub wysłać skan podpisanej oferty wraz z załącznikami na adres poczty elektronicznej: ref.budownictwa@rojewo.pl

Wójt Gminy Rojewo

Rafał Żurowski